- L(S-09).- La energía en reposo de un electrón es 0,511 MeV. Si el electrón se mueve con una velocidad v = 0,8 c, siendo c la velocidad de la luz en el vacío:

a) ¿Cuál es la masa relativista del electrón para esta velocidad?

b) ¿Cuál es la energía relativista total?

Datos: Valor absoluto de la carga del electrón e = 1,6·10(19 C

Velocidad de la luz en el vacío c = 3·108 m/s

Sol.: a) m = 1,5·10(30 kg; b) E = 0,852 MeV

Solución

a) La masa de una partícula varia con la velocidad según

m =

de forma que para calcular la masa es necesario conocer primero la masa en reposo de la partícula.

La energía en reposo, E0, del electrón es

E0 = m0·c2

donde m0 es la masa en reposo del electrón, por tanto

m0 =

debemos expresar la energía del electrón en julios de forma que

E0 = 0,511 MeV = 0,511·106 eV = 0,511·106·1,6·10(19 J = 8,176·10(14 J

La masa en reposo será:

m0 =  = 9,1·10(31 kg

por tanto la masa será

m =  = = = 1,5·10(30 kg

Como se puede ver la masa del electrón aumenta a esa velocidad

b) La energía será:

E = = = = 0,852 MeV

- LE(J-12).- Una partícula de 1 mg de masa en reposo es acelerada desde el reposo hasta que alcanza una velocidad v = 0,6 c, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. Determine:

a) La masa de la partícula cuando se mueve a la velocidad v.

b) La energía que ha sido necesaria suministrar a la partícula para que ésta alcance dicha velocidad v.

Dato: Velocidad de la luz en el vacío, c = 3×108 m s−1.

Sol.: a) m = 1,25 mg; b) (E = 2,25×1010 J

Solución

a) La masa de la partícula a esa velocidad será

m =      (     m =  = = 1,25 mg = 1,25×10–6 kg

b) La energía en reposo de la partícula es

E0 = m0 c2     (     E0 = 1×10−6×(3×108)2 = 9×1010 J

La energía de la partícula a la velocidad v será

E = m c2     (     E = 1,25×10−6×(3×108)2 = 1,125×1011 J

La energía suministrada es

(E = E − E0 = 1,125×1011 − 9×1010 = 2,25×1010 J

- .- a) Determine la masa y la cantidad de movimiento de un protón cuando se mueve con una velocidad de 2,70×108 m s-1.

b) Calcule el aumento de energía necesario para que el protón del apartado anterior cambie su velocidad de v1 = 2,70×108 m s-1 a v2 = 2,85×108 m s-1.

Datos: Masa del protón en reposo = 1,67×10-27 kg; Velocidad de la luz en el vacío= 3×108 m s-1

Solución

a) La masa del protón a esa velocidad será

m =  =  = 3,83×10(27 kg

El momento lineal es

p = m v = 1,03×10(18 kg m s(1

b) La variación de energía será

(E = E2 ( E1 = m2 c2 ( m1 c2 = m0 c2

(E = ×1,67×10(27×(3×108)2 = 1,37×10(10 J